Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF	1

SALUS KL06, KL06RF

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Центральная планка (центр коммутации)

| Питание |  | 230V АС/50Hz, |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24V DC, 5A |
| Диапазон рабочей температуры |  | 0°С - 50°С |  |
| Температура хранения |  | - 25°С - +60°С |
| Вес |  | 210 грамм |  |
| Степень защиты |  | IP20 |
| Максимальная относительная |  | 95% |  |  |
| влажность |  |  |  |  |
| Рабочая радио частота (RF) |  | 2,4 ГГц |

Ссылка:	http://www.termogorod.ru/termostaty-i-programmatory/termostaty-i-termogolovki-salus

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 2 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Центральная планка SALUS KL06 и ее беспроводной вариант SALUS KL06RF предназначены для автоматизации и коммутации компонентов водяного полового

отопления.

Центральная планка KL06 используется для управления электротермическими сервомоторами типа NC (нормально закрытый) с двухпозиционной регуляцией (закрытый или открытый).

Описание приведено для модели KL06 на 230V.

К планке KL06 можно подключить до 6 терморегуляторов, а также до 24 сервомоторов. Каждый из регуляторов может посредством планки управлять максимально 4-мя сервомоторами.

Используя планку KL06, Вы можете поддерживать температуру в независимых

помещениях или нагревательных зонах, что является основой комфорта и экономии.

Модули управления насосом Salus PL06 или модули управления насосом и котлом

Salus PL07, совместно с центральной планкой KL06 для полового отопления, предназначены для эффективного управления насосом, включенном в систему распределителя, а в случае модуля PL07 также и котлом.

Стандартно планка KL06 не оснащена этими модулями, но рекомендуется их применение. Благодаря модулям PL06 или PL07 насос или насос и котел работают

эффективно.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Планку KL06 надо устанавливать в распределительном шкафу, либо, если нет такой возможности, рядом.

Планку KL06 можно устанавливать исключительно в сухих и закрытых помещениях. Относительная влажность воздуха не должна превышать 95%.

Центральную планку KL06 надо устанавливать и использовать согласно нижеследующей инструкции по установке.

Установка и ремонты должны осуществляться только квалифицированными

электриками или людьми соответственно подготовленными.

Установка должна всегда проводиться при отключении электропитания, с

соблюдением предписаний по безопасности.

Внимание: перед открытием, центральная планка KL 06 должна быть полностью обесточена.

Устройство нельзя устанавливать в местах, где разбрызгивается вода или создается

загрязнение вследствие неочищенного воздуха. Очищайте устройство только сухой, мягкой тканью.

Не используйте растворители или другие чистящие средства!

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 3 |
| --- | --- |

УСТАНОВКА

Отверните прозрачную фронтовую крышку планки, а также реле от черного корпуса.

Места, где находятся винты, обозначены стрелками на рисунке.

Наконечники проводов регуляторов и сервомоторов, которые будут подключены,

надо подготовить согласно нижеследующему рисунку.

Следующим шагом, после установления проводов, является прикрепление защитной плитки согласно рисунку.

Затем, в задней части планки (черный корпус) устанавливаем соединительные

провода напряжения сервомоторов, регуляторов, а также опционально модулей

РL06 или РL07, согласно рисунку. Провода надо установить согласно подключению,

какое будет иметь конечное место - смотрите схемы подключений в дальнейшей

части инструкции.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 4 |
| --- | --- |

Установите реле и прикрепите его к черному корпусу с помощью 4 болтов - в случае употребления управляющего модуля РL06 или РL06 с помощью 6 болтов - они обозначены на рисунке ниже красным цветом.

Следующим шагом является введение проводов в соответствующие отверстия согласно схемам подключения, находящимся в дальнейшей части руководства.

Представлено несколько вариантов подключения. В зависимости от требований и употребленных элементов нужно больше или меньше проводов.

Введение провода в отверстие осуществляется очень простым методом «plug-іn», с

помощью маленького черного вкладыша (находится в стандартном оборудовании

планки).

Вводим провода в соответствующие отверстия. Чтобы вытянуть провод надо ввести маленькую отвертку в отверстие, находящее внизу или над отверстием, в котором находится провод - и потянуть провод.

Внимание: убедитесь в том, все ли элементы правильно подключены.

Затем установите прозрачную защитную крышку и привинтите ее к корпусу с помощью 4 винтов, обозначенных красным цветом.

После подключения напряжения переменного тока будет гореть зеленый светодиод,

обозначающий, что у планки напряжение 230V - светодиод обозначен номером 1

Если в данный момент активна функция NSB (Night Set Back, подробно описана ниже) - горит светодиод, обозначенный номером 2.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 5 |
| --- | --- |

Светодиоды, обозначенные номером 3, будут гореть красным светом в момент, когда передается сигнал из регулятора в данную зону - сервомотор должен быть открытым.

Внимание: изготовитель не несет ответственность за повреждения, возникающие вследствие несоблюдения данной инструкции.

СИСТЕМЫ PWM, VP, NSB

Системы, применяемые в терморегуляторах Salus серии ERT, обеспечивают более эффективное управление половым отоплением.

PWM.

В связи с большой инерцией полового отопления, применение системы PWM у

контроллеров серии ERT гарантирует нам четкое поддерживание постоянной температуры в помещениях. Система PWM контролирует рабочее время, а также частоту открытия и закрытия использованных сервомоторов по отношению к росту температуры в помещении. Результатом чего является добавочная экономия, комфорт, а также отсутствие перенагрева помещения.

VP.

Это система, которая защищает и удлиняет срок работы сервомоторов. Один раз в

неделю открывает и закрывает сервомотор, даже если система в данный момент не

работает (время вне отопительного сезона)

NSB.

Функция снижения температуры - NSB (Night Set Back)

Система предоставляет возможность влиять на температуру в зависимости от

времени дня, что гарантирует эффективное управление системой отопления. Функция снижения температуры дает возможность снижать ее на 4°С, без регулирования термостата, даже при применении непрограммируемых регуляторов в большинстве зон.

Функция NSB в регуляторах активируется посредством внешнего сигнала, передаваемого планке Salus KL06 при помощи недельного терморегулятора Salus

ERT50. Этот регулятор должен быть подключен к полю, обозначенному номером 1.

Все регуляторы должны быть подключены при помощи 4-х жильного провода, согласно схеме номер 1.

Если Вы не подключите поле, обозначенное часами, то функция MSB не будет

активна, но остальные функции регулятора (PWM и VP) будут работать.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 6 |
| --- | --- |

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Схема 1.

Используется 4-х жильный провод. Полная функциональность системы. Каждая

секция может подключаться к 4 сервомоторам.

Схема 2.

Используется 3-х жильный провод. Без функции ночного снижения температуры NSB

(Night Set Back). Каждая секция может подключаться к 4 сервомоторам.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 7 |
| --- | --- |

Схема 3.

Используется 2-х жильный провод, примеры подключений других моделей контроллеров Salus. Систем PWM, VP, NSB отключены. Только в случае подключения термостатов серии S-line (модели ST320, ST620) будет возможность использования системы PWM (см. в инструкции по эксплуатации моделей S-line).

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 8 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ

ERT30RF И ERT50RF С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛАНКОЙ KL06RF

Инструкция приложена к каждой из моделей терморегуляторов и содержит

подробные объяснения, касающиеся согласования беспроводных устройств.

Подготовка устройства KL06 RF

Снимите прозрачный корпус устройства, а затем отверните и осторожно устраните 4 винта из печатной платы. Подключите антенну сзади плитки и прикрепите ее

снаружи ящика. Прикрепите соответственно печатную плату и подключите зажимную планку.

Убедитесь в том, что зеленый светодиод горит – это обозначает, что устройство готово к работе.

Выбор зоны нагревания в центральной планке KL06 RF

Управляющее устройство имеет 6 зон нагревания для подключений кабельных терморегуляторов.

Чтобы подключить комнатный термостат (ERT50RF или ERT30RF):

- Нажмите кнопку SYNC, находящуюся в середине планки – светодиод будет гореть, а именно будет мигать три раза при активной зоне, начиная с 1.

Выберите другой наконечник:

- Нажмите SYNC столько раз, сколько нужно, пока светодиод не загорится на выбранной зоне, с которой данный регулятор должен сработать. Подключите выбранную зону нагревания:

- Нажмите и удержите SYNC в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет гореть, а

потом пульсировать. В течение следующих двух минут устройство готово к

подключению термостата.

- Начните установку, которая для определенных моделей описана ниже.

Установка управляющего устройства KL06 RF с ERT50RF

Меню ERT50RF на 8 языках, в том числе на русском языке. По заводским настройкам изначально определен английский язык.

Если вы хотите изменить язык:

- Нажмите кнопку (+) для включения подсветки дисплея, нажмите второй раз, чтобы пройти в подменю. Если дисплей уже горит, нажмите кнопку (+) только один раз.

- Затем одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки SELECT и

CANCEL. На ЖК-дисплее появится меню настроек.

- Чтобы изменить язык проходите с помощью кнопок +/- в меню BASIC SETTINGS и

нажмите SELECT чтобы сохранить настройку.

- Затем с помощью кнопок +/- заходите в меню LANGUAGES и подтвердите выбор, нажимая SELECT.

- В следующем меню выберите РУССКИЙ и нажмите SELECT чтобы подтвердить выбор.

Беспроводная установка KL06RF с ERT50RF

- Нажмите кнопку (+) для включения подсветки дисплея, нажмите второй раз, чтобы пройти в подменю. Если дисплей уже горит, нажмите кнопку (+) только один раз.

- Затем одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки SELECT и CANCEL. На ЖК-дисплее появится меню настроек.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 9 |
| --- | --- |

- Чтобы зайти в Menu используйте кнопки (-) вниз или (+) вверх. В Menu выберите ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ и нажмите кнопку SELECT.

- Затем с помощью (-) и (+) выберите СОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВ и нажмите SELECT. Когда на дисплее появится СОЕДИНЕНИЕ, нажмите кнопку SELECT, чтобы начать беспроводную установку. Отсчет времени, появляющийся на дисплее, сообщает ход установки.

- После завершенной беспроводной установки на дисплее появится символ

ГОТОВО, а светодиод, горящий на управляющем устройстве, погаснет. Чтобы выйти из Menu нажмите кнопку CANCEL.

- Если на дисплее появится символ ОШИБКА, значит, что беспроводная установка не прошла успешно. Нажмите SELECT, чтобы соединиться заново или CANCEL,

чтобы выйти из Menu.

Установка управляющего устройства KL06 RF с ERT30RF

- Нажмите кнопку SYNC, чтобы начать беспроводную установку. Отсчет времени, появляющийся на дисплее, сообщает ход установки.

- После завершенной беспроводной установки на дисплее появится

символ SUC, обозначающий успешную установку, а светодиод, горящий на

управляющем устройстве, погаснет. Чтобы выйти из Menu нажмите кнопку CANCEL.

• Если на дисплее появится символ FAILED - значит, что беспроводная установка не прошла успешно. Нажмите SYNC, чтобы соединиться заново или CANCEL, чтобы

выйти из Menu.

Если Вы хотите подключить к планке больше чем один термостат, поступайте таким же образом, как в случае с первым.

Управление энергией при обычном использовании:

Комнатный термостат имеет память EEPROM, которая гарантирует запись параметров.

- Экран дисплея выключится, если батарея будет разряжена.

- Экран дисплея выключится, если батареи будут вынуты. Напряжение будет отключено, а защита аварии питания останется активной.

- Если ставите батареи заново, термостат вернется к правильной работе. Защита

аварии питания автоматически выключается.

Нагрев/Охлаждение

Комнатный терморегулятор ERT50RF предоставляет возможность выбора функций нагревания или охлаждения.

ERT50RF: прочитайте приложенную инструкцию

ERT30RF:

- Одновременно нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопки SYNC и (+). На

дисплее появится символ HEAT, а также COOL.

- С помощью кнопок (+) или (-) выберите требуемый Вами режим. Нажмите кнопку SYNC, чтобы подтвердить свой выбор. Термостат автоматически начнет работать в выбранном Вами режиме.

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации

| Инструкция по эксплуатации SALUS KL06, KL06RF | 10 |
| --- | --- |

RF Беспроводная установка

Сигнал RF передается каждые 2 минуты для обновления контрольных функций и обнаружения возможных ошибок. Во время передачи сигнала RF на термостате ERT30RF или ERT50RF увидите мигающий символ передачи. В случае отсутствия сигнала, на дисплее появится символ перерыва передачи сигнала.

Беспроводной сброс установок (RESET) управляющего устройства:

- Одновременно нажмите и удержите SYNC и RESET, затем отпустите кнопку

RESET.

- Отпустите кнопку SYNC. Все светодиоды начнут мигать, сообщая, что настройки беспроводного подключения были сброшены.

- Нажмите SYNC. Все светодиоды начнут гореть. Управляющее устройство KL06 RF

начнет контроль всех радиоканалов и выберет доступный.

Разработано и произведено компанией SALUS: SALUS House, Dodworth Business Park, Whinby Road, Dodworth,

www.salus-tech.com

www.termogorod.ru

Компания «ТЕРМОГОРОД» МОСКВА

Продажа оборудования для отопления, водоснабжения и канализации